操作使用说明

MENU键：主菜单键/返回键

OK键：   确认键/分割、循环、定频键

↔键：    左右选择键

↕ /REC键：上下选择键/录相键

TF卡（正品）先需进行格式化，格式化应选择FAT32格式。

（备注：产品出厂前，每对摄像机都已经对好码了，只需按要求接上电源就可以收到相应的

图像。如果偶尔出现按错键，屏幕上无正常图像显示，只需将接收机电源拔掉，重新通电

又可以恢复到初始位置。）

- 首先按下MENU键，进入主菜单，屏幕上显示CAMERA SETUP(对码），PLAY  LIST

(播放）录相资料，SYSTEM SETUP(时间设置和制式转换）

- 用↔左右键选择CAMERA SETUP，按OK键进行确认对码。屏幕上显示1，2，3，4

先选择1，将摄像机插上电源，连接好后，然后按下OK，再按下摄像机的对码键，屏幕

上显示PAIR  OK,第一个摄像机对码成功。再按MENU，返回主菜单，用↔键选择2，

按下OK，同样插上另一摄像机电源，对第二个摄像机对码。同样，对第3，第4个摄像

机对好码后，按MENU返回主菜单。

- 返回主菜单后，再利用↔进入SYSTEM SETUP 对系统进行时间、制式设置。设置时用

↔和↕选择自己想要的时间和制式后需按OK进行确认，设置才会有效。设置完后，再按

MENU返回主菜单。

- 返回主菜单后，屏幕就可以同时看到四个不同的画面（四分割），按下OK键，四个画面

就开始自动循环显示，出现你想见到的某一画面时，再按OK键，屏幕就锁定你需要的

画面进行显示。

5. 再按下↕键，屏幕中上方有一小红点，说明正在录相，系统会对每一个摄像机进行录相。

（有几个摄像机就会自动录几个摄像机的图像）。再次按↕键后，系统停止录相。

- 查看录相，需先停止录相，然后进入主菜单，再进入PLAY  LIST,选择所需时间段的录

相进行播放。

- 电脑播放，首先在本公司网站上下载播放软件，并安装;然后停止录相，再拨掉接收机

电源，将TF卡取出，通过读卡器插入电脑任一USB接口，将移动硬盘上的文件（录相资

料)拖入打开的播放软件中，资料就开始自动播放出来了。